## Slide 1: Chương 3. Phân đoạn ảnh
Ts. Vũ Hải

## Slide 2: Nội dung
3.1. Vấn đề phân đoạn ảnh
3.2. Image Segmentation Algorithm
3.3. Threshold
3.4. Edge detection (See the next section)

## Slide 3: 3.1. Vấn đề phân đoạn ảnh
Nhiều trường hợp cần phân biệt đâu là vùng chứa vật và đâu là nền. Ví dụ:
  Để giảm nhiễu của nền vào quá trình nhận dạng người ta đánh dấu vùng nền bằng màu đen

## Slide 4: 3.1. Vấn đề phân đoạn ảnh
Đối với ảnh, hai kỹ thuật được sử dụng nhiều là:
  Tìm ngưỡng (thresholding)
  Tìm biên (edge).
Đối với video, kỹ thuật khá nổi tiếng làn trừ nền
  Demo
Các kỹ thuật phân đoạn dựa trên hai thuộc tính cơ bản là: Tính không liên tục và tính tương đồng.
  Phát hiện các miền không liên tục
  Phát hiện các miền tương đồng

## Slide 5: 3.1. Vấn đề phân đoạn ảnh
Chú ý.
  Không có kỹ thuật phân đoạn ảnh thích hợp để áp dụng cho tất cả các ảnh
  Không có kỹ thuật phân đoạn ảnh nào là hoàn hảo

## Slide 6: 3.2. Phân đoạn ảnh dựa vào ngưỡng
Một ảnh I với f(x,y) là mức xám tại tọa độ (x,y) khi đó
  (x, y) ∈ Vật ⇔ f(x, y) ≥ θ ( hoặc f(x, y) ≤ θ)
  Tương tự (x, y) ∈ Nền ⇔ f(x, y) < θ (hoặc f(x, y) > θ)
Thông thường ảnh kế quả ở dạng nhị phân (0 ứng với nền, 1 ứng với vật hoặc ngược lại)
Vấn đề là: Làm thể nào để tìm được ngưỡng θ?
Có hai cách cơ bải là:
  Ngưỡng cố định
  Tìm ngưỡng dựa vào histogram (Hầu hết các trường hợp)

## Slide 7: 3.2. Phân đoạn ảnh dựa vào ngưỡng
Ngưỡng cố định
  Tìm được do thống kê
  Do người dùng cung cấp
  Ví dụ:
  Demo (Thẻ cào, bulong)

## Slide 8: 3.2. Phân đoạn ảnh dựa vào ngưỡng
Ngưỡng động
  Phụ thuộc vào ảnh hoặc vùng cần tách ngưỡng
  Một số giải thuật
    Isodata algorithm
    Background-symmetry algorithm
    Triangle algorithm

## Slide 9
The sementation algorithms:
  Isodata algorithm
  Background-symmetry algorithm
  Triangle algorithm

## Slide 10: Isodata algorithm
(1) The histogram is initially segmented into two parts using a starting threshold value such as 0 = L/2 (half the maximum dynamic range). Set k = 0.
(2) Compute the sample mean mf,k of the gray values associated with the foreground pixels and the sample mean mb,k of the gray values associated with the background.
(3) Compute a new threshold value k:
  θk = ( mf, k-1 + mb,k-1 ) / 2
(4) θk ≈ θk-1? If not, set k = k +1, goto step 2.

## Slide 11: Isodata algorithm

## Slide 12: Background-symmetry algorithm
Assumes a distinct and dominant peak for the background that is symmetric about its maximum.

## Slide 13
Themaximum peak(maxp) is found by searching
for the maximumvalue in the histogram.
Searching on the non-object pixel sideof that
maximumto find a p%point.